Før anskaffelse, installasjon og bruk av UVC-kilder skal det skal det gjennomføres en vurdering av sikkerhet for anlegget. Vurderingen bør gjøres i samråd med lokal strålevernskoordinator.

Denne sjekklisten er ment å være et hjelpemiddel ved vurdering av risiko og iverksetting av nødvendige sikkerhetstiltak.

| Dato: |  | Underskrift(er): |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Strålevern og drift Hvem er lokal strålevernskoordinator? Hvem er ansvarlig for vedlikehold og ettersyn av anlegget? Hvem er romansvarlig? Er punktene i kap. 1 i Strålevern – ansvar og oppgaver gjennomgått/avklart? |  |  |  |
| Opplæring/informasjon Opplæring, kreves spesiell kompetanse? Hvem skal stå for opplæring? Spesielle risikomomenter pga. ukyndige brukere? Informasjon til andre i nærområdet Riktig bruk og vedlikehold av verneutstyr Behov for beredskapsøvelser? |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Rutiner og prosedyrer Hvordan beskytte de som befinner seg i eller kan ha tilgang til rom med åpen UVC-stråling? Oppstart, drift og avstengning Nødsituasjoner/beredskap Hvem skal varsles ved evt. alarm og hvordan? Hvordan varsle andre i nærheten? Bruks- og vedlikeholdsanvisning på norsk? Vedlikehold og ettersyn Jobbe-alene-arbeid |  |  |  |
| Dokumentasjon Opplegg for loggføring Varsling av lokal og sentral strålevernskoordinator? Bør det gjennomføres en grundigere risikovurdering for UVC-anlegget, inkludert risiko for feilbruk og hva det innebærer av eksponering? |  |  |  |
| Lokalitet Kan strålingen fra UVC-kilden påvirke områder og utstyr i nærheten? Eiendoms- og ansvarsforhold for rom og utstyr Renhold – spesielle forholdsregler? Kontakt Seksjon for bygningsdrift, Avdeling for campusservice |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Sikkerhet Sikkerhetsbrytere på dør eller andre steder, eller andre installasjoner som slokker UV-kilden hvis noen kommer inn i rommet/strålefeltet? Nødvendig avskjerming av kilden, innebygging? Strålingsmålere tilgjengelig? For mobile anlegg: Hvordan ivareta tilstrekkelig sikkerhet? Hvordan oppbevare UVC-rør for å forhindre feil bruk? Eksplosjonsfare ved bruk av høytrykkslamper Adgangskontroll? Fysisk sikring av kilder mot tyveri, sabotasje, brann og vannskade? |  |  |  |
| Merking/skilting Varselskilt for UVC utenfor dør Lysvarsling utenfor dør ved aktiv kilde? God nok informasjon på romkort? Behov for sikkerhetsbrytere på dør eller andre steder? Behov for apparaturkort? |  |  |  |
| Personlig verneutstyr UVC-tilpassede briller, evt. eksisterende UVC-tilpassede briller? - Slitasje, svakheter, alder, merking Hansker Klær som dekker all hud (bl.a. lange armer) |  |  |  |