Før klasse 3B og 4 installeres og tas i bruk, skal det gjennomføres en vurdering av sikkerhet rundt systemet for brukere, annet personell i nærområdet, bygningsmasse, ytre miljø (f.eks. ved bruk av farlige gasser) mm. For lasere klasse 1M, 2M og 3R må det avklares om samme vurdering er påkrevd, da også disse i enkelte sammenhenger kan medføre vesentlig risiko for skade. Lokal strålevernskoordinator bør delta i denne vurderingen.

Denne sjekklisten er ment å være et hjelpemiddel ved vurdering av risiko og iverksetting av nødvendige sikkerhetstiltak. Listen er ikke uttømmende. Se også §16-1 i Forskrift om utførelse av arbeid.

| Dato: |  | Underskrifter: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansvar og drift Hvem er instrumentansvarlig? Hvem er lokal strålevernskoordinator? Hvem skal være driftsoperatører? Hvem er romansvarlig? Ved samdrift med andre (f.eks. SINTEF og St. Olav), hvem er hovedansvarlig for HMS? Er punktene i kap. 1 i Strålevern – ansvar og oppgaver gjennomgått/avklart? |  |  |  |
| Opplæring og informasjon Opplæring, kreves spesiell kompetanse? Hvem skal gi opplæring? Spesielle risikomomenter pga. ukyndige brukere? Spesielle risikomomenter pga. brukere i særlig følsomme risikogrupper? |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Opplæring og informasjon fortsatt Riktig bruk og vedlikehold av verneutstyr Informasjon til andre i nærområdet Behov for beredskapsøvelser? |  |  |  |
| Rutiner og prosedyrer Oppstart, drift og avstengning Nødsituasjoner/beredskap Hvem skal varsles ved alarm og hvordan? Hvordan varsle andre i nærheten? Flytting/utlån Jobbe-alene-arbeid |  |  |  |
| Dokumentasjon Loggføring Varsling av lokal og sentral strålevernskoordinator? Informasjonsperm, se pkt. 7.3 i retn.linjen. Eksisterer det en/lage ny? Evt. grundigere risikovurderinger |  |  |  |
| Lokalitet Er rommet egnet til laseren? Påvirkes nærliggende virksomhet? Påvirker nærliggende virksomhet denne laseren? Eiendoms- og ansvarsforhold for rom og utstyr |  |  |  |
| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| Lokalitet fortsatt Er det god nok rombelysning ved arbeid med laserbriller på Spesielle behov mht. teknisk infrastruktur? Renhold – spesielle forholdsregler? Kontakt Seksjon for bygningsdrift, Avdeling for campusservice |  |  |  |
| Sikkerhet Spesielle risikomomenter? Adgangskontroll? Avskjerming: Dører, vinduer, rundt apparatur, ved innganger osv., skjermingsmaterialet må tåle strålingen Nøkkelfunksjon for laseren, evt. oppbevaring Strålingsmålere tilgjengelig? Fluorescerende skjermer for synliggjøring av UV og IR Fysisk sikring av kilder mot tyveri, sabotasje, brann og vannskade? |  |  |  |
| Merking/skilting Lys- eller lydsignal ved aktiv laser Sikkerhetsbrytere på dører eller andre steder? Laserfareskilt utenfor inngangspartier God nok informasjon på romkort? Laserfaremerking ved hver stråleutgang Informasjonsmerking på laseren (klassifisering, bølgelengder, effekt, etc.) |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Merking/skilting fortsatt Merking på deler/innkapsling og fare ved åpning/fjerning Merking på norsk Er det behov for apparaturkort? |  |  |  |
| Personlig verneutstyr Laserbriller tilpasset strålingen, tilstrekkelig antall briller Behov for opplinjeringsbriller? Er det behov for laserbrille oppbevart utenfor strålingssonen (f.eks. for nødsituasjoner)? Eksisterende briller? - Slitasje, svakheter (brennmerker), alder, merking Ved klasse 4-lasere: Klær ikke lettantennelige/brennbare Beskyttelse av hud nødvendig? Laservisir, hansker |  |  |  |
| Strålegang Laser og optiske komponenter fastmontert Kontrollerbar finjustering av komponenter i strålegang Går strålegangen utenom vanlig øyenhøyde? Går strålegangen kun horisontalt? Minst mulig retningsendringer og lengde for strålen Tåler de optiske komponentene strålingseffekten? Brukes optisk betraktningsutstyr (kikkert, lupe, mikroskop) mot strålegangen? |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Strålegang fortsatt Strålegang over ferdselsvei; avstenging, merking Mest mulig innkapsling av strålegang. Innkapsling godt festet Strålegang forsvarlig terminert |  |  |  |
| Sekundære faremomenter Spenningsforsyning; høyspenning, jording, koblinger Vannkjøling: slanger og slangeklemmer ok. Lekkasjefare Brannfare i materialer som strålen ved uhell kan treffe Giftige gasser fra oppvarming i objekter langs stråleganger eller i målobjekt/terminering? |  |  |  |
| Ved bruk av farlig gass Faremomenter? Tilfredsstillende avtrekk? Gassdetektorer med alarm - går til hvem? Gassmasker? Også utenom rommet for nødsituasjoner? |  |  |  |
| Ved bruk av kjemikalier som kan medføre risiko Bruk av kjemikalier som kan påvirke lysfølsomhet? Blanding av fargestoff til fargestofflasere (dye laser)? Oppbevaring av kjemikalier? Håndtering av brukte kjemikalier? Avtrekk? |  |  |  |